## Slide 1
AEROPLANE
DANMAKU SHOOTING
基于 Xilinx K7 FPGA 的弹幕射击游戏
数字逻辑设计课程大作业
Vivado 2025.1 | XC7K160TFFG676-1 | 640×480@60Hz VGA
Verilog HDL | PS/2 Keyboard | 7-Seg Display | LED

## Slide 2
实验背景
BACKGROUND
2 / 12
01
课程背景
数字逻辑与计算机组成课程实验
掌握 FPGA 开发全流程
从 RTL 设计到上板验证
综合运用状态机、时序逻辑等知识
02
平台选择
Xilinx K7 开发板 (XC7K160T)
Vivado 2025.1 开发环境
VGA 640×480 @ 60Hz 显示
PS/2 键盘 + 矩阵按键输入
03
项目目标
实现一个完整的弹幕射击游戏
支持多种游戏模式与难度
集成键盘、VGA、数码管等外设
优化时序、控制资源使用

## Slide 3
硬件平台
HARDWARE PLATFORM
3 / 12
主控芯片
XC7K160TFFG676-1
系统时钟
100MHz (板载晶振)
显示输出
VGA 640×480 @ 60Hz, 12-bit 色深
输入设备
PS/2 键盘 + 5 个板载按键 + 16 路拨码开关
显示外设
4 × 7段数码管 + 8 × LED
开发环境
Vivado 2025.1
编程语言
Verilog HDL
PS/2
键盘
VGA
640×480
7-SEG
数码管
LED
指示灯
BTN
矩阵按键
SW
拨码开关

## Slide 4
设计思路
DESIGN APPROACH
4 / 12
1
渲染与逻辑分离
VGA 渲染使用纯组合逻辑（无 posedge），游戏逻辑以 60Hz frame_tick 驱动，两者在 vga_top / game_logic 中独立运作，避免时序耦合。
2
固定槽位管理
敌机、子弹、障碍物均采用固定槽位池（pool）管理，不依赖动态分配，保证资源可预测，避免综合后的组合逻辑深度过深。
3
优先级链式合成
多实体并行渲染后通过优先级 MUX 链合成最终像素，HUD > 玩家 > 子弹 > 敌机 > 障碍物 > 背景，单 cycle 出结果。
4
五状态 FSM 管理
游戏全局使用 Moore 型状态机：MENU → PLAYING → PAUSED / GAMEOVER / WIN，状态转换统一在 frame_tick 边沿处理。

## Slide 5
系统架构
SYSTEM ARCHITECTURE
5 / 12
game_top.v 顶层模块
vga_top.v 渲染管线 (25MHz, 纯组合渲染)
game_logic.v 核心逻辑 (60Hz FSM)
vgac.v
640×480
时序
player_render
玩家
飞机
enemy_render
敌机
UFO
bullet_render
子弹
渲染
hud_render
界面
HUD
menu_render
菜单
界面
Input Layer
PS/2 Keyboard | Matrix BTN
Switch[15:0] | AntiJitter
Output Layer
VGA {R,G,B,HS,VS}
7-Segment + LED
DispNum | Seg7Device

## Slide 6
核心模块详解
CORE MODULES
6 / 12
ps2_keyboard.v
PS/2 接收器
PS/2 Set 2 协议解码，下降沿采样 11-bit 帧，识别 make/break 码，输出 key_ready 脉冲。
player_render.v
玩家渲染
纯组合逻辑，三角形飞机 (W=16, H=24)，支持 cockpit/引擎/机翼细节，无敌状态闪烁 (pl_flash)。
enemy_render.v
敌机渲染
纯组合逻辑，椭圆 UFO (a=14, b=10)，含 cockpit dome 和 rim 细节，颜色按 HP 变化。
bullet_render.v
子弹渲染
玩家弹为菱形 (Manhattan≤2)，敌弹为 3×3 方块，颜色区分 (青/红)。
obstacle_render.v
障碍物渲染
纯组合逻辑，石头 3 种尺寸/形状，由 size/shape 参数控制外观。
hud_render.v
HUD 界面
显示分数、生命、暂停符号、GAME OVER / YOU WIN 文字。

## Slide 7
键盘输入系统
PS/2 KEYBOARD INPUT
7 / 12
PS/2 协议帧 (11-bit)
Start=0
D0 LSB
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7 MSB
Parity
Stop=1
下降沿 (PS2_CLK fall) 采样数据
LSB 先行, 8-bit 数据位
奇校验 (Odd Parity)
通码 Make Code: 按下
断码 Break Code: F0 + 通码
支持 E0 扩展前缀
接收超时保护 (≈1.3ms)
键位映射
W/A/S/D
方向移动
J / Space / Enter
开火 / 确认
P
暂停 / 继续
K
切换数码管显示
1/2/3/4
选择难度
BTN[3:0] + BTNX4
板载按键备份
按键状态管理
make: set key=1 break: clear key=0
pulse edge: 单次触发 (P/Enter/K)

## Slide 8
VGA 渲染管线
RENDERING PIPELINE
8 / 12
col/row
addr
▶
player
_render
▶
enemy
_render
▶
bullet
_render
▶
hud
_render
▶
Priority
MUX
▶
vgac
vga_data
渲染规格
像素时钟: 25MHz (100MHz / 4)
分辨率: 640×480 @ 60Hz
色深: 12-bit BGR 序 (R4:G4:B4)
颜色在 game_defs.vh 中以 BGR 宏定义
rdn=1 消隐期 → 强制输出黑色
优先级合成链
1. HUD (分数/生命/暂停)
2. Player (我方飞机)
3. Player Bullets (玩家子弹)
4. Enemy Bullets (敌弹)
5. Enemies (敌机 UFO)
6. Obstacles (障碍物)
7. Menu / Background
Frame Tick 生成
vs 下降沿检测 → 60Hz
游戏逻辑在 V-blank 更新

## Slide 9
游戏核心机制
GAME MECHANICS
9 / 12
MENU
PLAYING
PAUSED
GAMEOVER
WIN
玩家系统
WASD / BTN 移动
J/Space/Enter 双发弹
K 数码管切换显示
击杀 10/25/50 自动升级武器
3 点生命 + 3 秒无敌
无敌期间闪烁提示
敌机系统
每 75~130 帧轮转生成
椭圆 UFO, HP 1~3
左右漂移 + 下移 (y<105)
难度决定开火密度/子弹数
越屏自动回收
碰撞与计分
AABB 碰撞检测
玩家子弹 vs 敌机/障碍物
敌弹/敌机/障碍物 vs 玩家
击杀 +5 分, 生存 +1/秒
500 分通关, 无尽无上限

## Slide 10
显示与计分系统
DISPLAY & SCORING
10 / 12
菜单界面
AEROPLANE DANMAKU SHOOTING
[ START ] ← 黄色高亮
DIFFICULTY: EASY / NORMAL / HARD / HELL
MODE: SCORE / ENDLESS (SW[0])
PRESS START ← 灰色提示
计分规则
击毁敌机
5 × 敌机HP
生存奖励
+1 分/秒
积分模式目标
500 分通关
无尽模式
无上限，生存至上
7段数码管 (循环切换 K键)
KILLS
SEGMODE_KILLS
LIVES
SEGMODE_LIVES
SCORE
SEGMODE_SCORE
溢出显示 (LED[7:0])：积分/Kills 超 4 位时，高位用 LED 二进制表示。如 123456 → 数码管 3456, LED=00001100

## Slide 11
实现亮点
IMPLEMENTATION HIGHLIGHTS
11 / 12
01
纯组合逻辑渲染
所有 render 模块无 posedge，单 cycle 判定像素归属。优先级 MUX 链合成最终颜色，无帧缓冲 → 零延迟渲染。
02
固定槽位实体管理
8 敌机 + 16 玩家弹 + 64 敌弹 + 8 障碍物。扁平成超高宽总线，generate 块展开，避免综合后组合逻辑过深。
03
PS/2 通断码精准解码
下降沿采样、奇校验验证、E0/F0 前缀识别、超时保护。make/break 维护按键状态表，多键无冲。
04
V-Blank 同步更新
vs 下降沿检测生成 frame_tick，游戏逻辑在消隐期更新，避免画面撕裂 (tearing)。60Hz 稳定驱动。
05
难度自适应系统
EASY/NORMAL/HARD/HELL 四级难度，影响生成速度、开火密度、敌弹数量、HP 缩放。时间递增加动态难度。
06
LFSR 伪随机数
16-bit Galois LFSR，多项式 x¹⁶+x¹⁴+x¹³+x¹¹+1。生成敌机 X 坐标、方向、射击间隔，保证可重复的不确定性。

## Slide 12
总结与展望
SUMMARY & FUTURE WORK
已实现功能
640×480 VGA 弹幕射击游戏
PS/2 键盘 + 板载按键双重控制
四级难度 + 积分/无尽两种模式
5 状态 FSM 游戏流程管理
16 玩家弹 + 64 敌弹动态槽位
8 敌机 + 8 障碍物实体池
AABB 碰撞检测 + 得分计数
7段数码管 + LED 外设驱动
无敌保护 + 武器升级 + 复活
作弊模式 (SW 质数组合)
后续改进方向
曲线弹道 (CIRC/PARA) 的完整实现
音频输出 (蜂鸣器/BGM/音效)
帧缓冲 + 双缓冲消除撕裂
更丰富的精灵/动画效果
难度动态递增强化
关卡/Boss 战设计
高分记录存储 (BRAM/Flash)
HDMI 输出高分辨率模式
数字逻辑设计课程 · Xilinx K7 FPGA · Vivado 2025.1 · Verilog HDL